## Slide 1: Chương 3: Tầng Vật lý The Physical Layer

## Slide 2: Các chức năng cơ bản của tầng Vật lý
Cung cấp các đặc tả kỹ thuật về cơ, điện, các hàm, thủ tục
Cung cấp khả năng dò tìm xung đột
Chỉ rõ các loại cáp, đầu nối và các thành phần khác
Truyền dòng bit “tươi” qua kênh truyền thông
Kích hoạt, duy trì và kết thúc các liên kết vật lý
Bao gồm cả phần mềm điều khiển thiết bị cho các mạch giao tiếp truyền thông
Notes: Interfaces: mạch giao tiếp

## Slide 3: Các vấn đề cần cân nhắc
Tại sao chúng ta thích truyền thông tín hiệu số hơn truyền thông tín hiệu tương tự?
Phương tiện truyền vật lý hứa hẹn nhất cho tương lai là gì?
Truyền thông vô tuyến có thể thay thế hoàn toàn truyền thông hữu tuyến?
“Hệ thống truyền thông cá nhân” là gì?

## Slide 4: Truyền dữ liệu và Tín hiệu số
Các loại tín hiệu truyền qua phương tiện truyền vật lý:
  Tín hiệu số
  Tín hiệu tương tự
Dữ liệu có thể là digital hoặc analog
  Một số dữ liệu vốn đã được trình bày dưới dạng tín hiệu số
    Ký tự ‘A’ trong bảng mã ASCII: 01000001
  Các dạng dữ liệu khác cần được chuyển đổi từ analog sang digial
    Âm thanh, video,…
Chúng ta quan tâm đến tín hiệu/dữ liệu số!

## Slide 5: Tại sao lại là tín hiệu số?!
Tín hiệu số tốt hơn tín hiệu tương tự để
  Lưu trữ
  Thao tác, xử lý
  Truyền tin
Notes: Lưu trữ
Thao tác
Truyền

## Slide 6: Truyền số liệu (1)
Việc truyền số liệu phụ thuộc vào
  Chất lượng của tín hiệu
  Các đặc điểm của phương tiện truyền
Cần phải thực hiện xử lý tín hiệu
Cần phải đo lường chất lượng của tín hiệu nhận được
  Analog: tỷ lệ tín hiệu/tạp nhiễu
  Digital: Xác suất của các bit lỗi
Để truyền các dòng bits (0’s or 1’s) ta cần ánh xạ chúng sang các sóng điện từ => các kỹ thuật điều chế
Notes: electromagnetic waves: sóng điện từ

## Slide 7: Truyền số liệu (2)
Tín hiệu được truyền đi có thể bị
  suy giảm
  bóp méo
  sai lệch bởi tạp âm
Sự suy giảm và bóp méo tín hiệu phụ thuộc:
  Loại phương tiện truyền
  Tốc độ bit
  Khoảng cách
Phương tiện truyền xác định
  Tốc độ dữ liệu
  Dải thông của kênh truyền

## Slide 8: Truyền số liệu (3)
Phương tiện truyền:
  Hữu tuyến: cáp đôi dây xoắn, cáp đồng trục, cáp quang
  Vô tuyến: radio, vệ tinh, tia hồng ngoại, sóng cực ngắn (viba)
Liên kết trực tiếp: điểm – điểm
  Hai thiết bị chia sẻ phương tiện truyền (các bộ chuyển tiếp, bộ khuếch đại trung gian)
Liên kết gián tiếp: nhiều điểm hoặc quảng bá
  Nhiều hơn hai thiết bị chia sẻ phương tiện truyền
Các phương thức truyền: đơn công, bán song công, song công
Các khái niệm cần lưu ý: tần số, phổ, dải thông
Notes: Amplifier: bộ khuếch đại

## Slide 9: Dải tần cơ sở và Dải tần rộng
Dải tần cơ sở: Tín hiệu số được truyền trực tiếp qua phương tiện truyền.
Dải tần rộng: Tín hiệu số không được đưa trực tiếp lên phương tiện truyền. Tín hiệu tương tự hay sóng mang được điều biến từ tín hiệu số và truyền đi qua phương tiện truyền.
Notes: Baseband: Dải tần cơ sở
Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp truyền thông, trong đó tín hiệu mạng thông tin được đưa trực tiếp vào cáp trong dạng số không điều biến. Các tín hiệu máy tính có thể được truyền qua cáp bằng hai cách: tín hiệu tương tự (tỷ biến) và tín hiệu số. Mạng truyền thông tương tự được gọi là mạng băng rộng ( broadband network).
Các mạng truyền thông số được gọi là mạng băng cơ sở. Vì các tín hiệu của máy tính là tín hiệu số, cho nên số lượng mạch cần thiết cho một mạng băng cơ sở để truyền dẫn tín hiệu này ra vào máy tính là rất ít. Hơn nữa, nhiều mạng băng cơ sở có thể sử dụng dây cáp hai sợi xoắn (dây điện thoại bình (thường)), cho nên lắp đặt chúng giá rẻ hơn với mạng băng rộng đòi hỏi phải có cáp đồng trục. Tuy nhiên, hệ băng cơ sở bị hạn chế về cự ly truyền dẫn và chỉ cho phép thực hiện một kênh truyền thông trong một lúc. Hầu hết các mạng máy tính cục bộ đều là mạng băng cơ sở.
Broadband: Dải tần rộng, băng rộng
Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp truyền thông tín hiệu tương tự (tỷ biến) được đặc trưng bởi dải tần rộng. Tín hiệu này thường được tách chia ra hoặc truyền dồn ( multiplex) để cung cấp cho các đường truyền thông đa kênh. Vì các tín hiệu của máy tính là loại tín hiệu số, nên chúng phải được chuyển đổi bằng một quá trình gọi là biến điệu ( modulation) trước khi chúng được truyền qua mạng tín hiệu tương tự. Một modem sẽ thực hiện nhiệm vụ đó.
Hệ thống dải rộng dùng phương pháp truyền tương tự. Vì máy tính là thiết bị số, nên yêu cầu phải có các thiết bị giống như modem ở cả hai đầu cáp truyền để chuyển đối tín hiệu từ số thành tương tự hoặc ngược lại.
Truyền thông dải rộng có thể mở rộng cự ly khá xa và hoạt động ở tốc độ rất cao. Mạng dải rộng cũng giống như mạng truyền hình cáp, có thể truyền hai hoặc nhiều kênh cùng một lúc (các kênh khác nhau về tần số). Do đó mạng truyền thông dải rộng có thể thực hiện truyền cả dữ liệu lẫn tiếng.

## Slide 10: Một mô hình truyền thông đơn giản A simple model of communications
Notes: Một mô hình truyền thông đơn giản

## Slide 11: Tốc độ truyền dữ liệu tối đa
Tốc độ tín hiệu: số tín hiệu thay đổi trong một giây
  Mỗi tín hiệu có thể được truyền theo nhiều tốc độ (M)
Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của kênh truyền là bao nhiêu với ngưỡng tần số là H?
Định lý Nyquist:
  Tốc độ dữ liệu tối đa = 2H log2M bits/sec
  Tín hiệu có thể được tái dựng lại chỉ với 2H mẫu/giây
Trong khoa học máy tính, tốc độ dữ liệu được xem như là dải thông
Chúng ta có thể đạt được bất kỳ tốc độ truyền dữ liệu nào bằng cách làm cho M thật lớn?
Notes: Cutoff: ngưỡng, giới hạn
Bandwidth: Độ rộng dải tần, dải thông
Độ rộng dải tần là mức chênh lệnh giữa tần số cao nhất và thấp nhất có trên một kênh truyền thông. Phạm vi tần số này được đo bằng hertz (số vòng/chu kỳ trên 1 giây). Ví dụ, các tín hiệu truyền thông dùng trong giao tiếp điện thoại có tần số giọng nói biến thiên từ 400 đến 3400 Hz. Như vậy, độ rộng dãi tần của giọng nói là 3000 Hz. Độ rộng dãi tần thường được dùng để chỉ lưu lượng của một hệ thống, nhưng nó chỉ liên quan gián tiếp đến lưu lượng đó. Tốc độ dữ liệu ( data rate) hay dung năng ( capacity) là một cách tốt hơn để chỉ lượng dữ liệu có thể đi qua một hệ thống.
Dung năng của một kênh dữ liệu là số đo tốc độ truyền của nó, thường được đo bằng bps ( bits per second: số bit trên một giây). Độ rộng dãi tần càng lớn thì tốc độ truyền càng cao.
Mọi hệ thống truyền thông vật lý, dù đó là cáp đồng, không khí hay cáp quang, đều có độ rộng dải tần giới hạn. Chú ý rằng, những tiếng ồn trong hệ thống truyền cũng làm giới hạn tốc độ dữ liệu.
Baud rate: tốc độ baud
Số lượng lần thay đổi về trạng thái điện cực đại có thể xảy ra mỗi giây, trong một mạch truyền thông.
Theo định ước truyền thông RS- 232 C, 300 baud thường tương đương với 300 bit mỗi giây ( bps), nhưng ở các tốc độ baud cao hơn thì số lượng bit được truyền đi trong mỗi giây thường bằng gấp đôi tốc độ baud, vì hai bit dữ liệu có thể được truyền đi trong mỗi lần thay đổi của trạng thái mạch.
Do đó, tốc độ truyền của các modem thường được biểu diễn theo bps.

## Slide 12: Định lý Shannon
Kênh truyền tạp nhiễu
  Nhiễu nhiệt sinh ra do các electrons va chạm nhau
  Tỷ lệ Tín hiệu/Nhiễu: Signal-to-Noise Ratio (SNR)
    Tỷ lệ của công suất tín hiệu (S) và công suất nhiễu (N): S/N
    Được đo bằng đơn vị dB hay decibels
      10 log10 (S/N)
      S/N = 10 10 dB, 100  20dB
Cho kênh truyền tạp nhiễu với tần số H và tỷ lệ tín hiệu/nhiễu là S/N
  Tốc độ dữ liệu tối đa = H log2(1+S/N)
 Tốc độ dữ liệu tối đa = min(H log2(1+S/N), 2H log2M)

## Slide 13: Ứng dụng định lý Shannon
Hệ thống điện thoại quy ước
  Được thiết kế để truyền tải giọng nói
  Ngưỡng giới hạn là 3000 Hz
  Tỷ lệ Signal-to-noise xấp xỉ bằng 1000
  Khả năng truyền tối đa: 3000*log2(1+1000)=~30000 bps
Kết luận: modems quay số khó vượt được tốc độ 28.8 Kbps

## Slide 14: Phương tiện truyền
Cáp đôi dây xoắn
Cáp đồng trục dải tần cơ cở
Cáp đồng trục dải tần rộng
Cáp quang
Vô tuyến

## Slide 15: Phương tiện truyền: cáp đôi dây xoắn
Bit: truyền giữa các đôi gửi và nhận
Liên kết vật lý: là những gì nằm giữa nơi gửi và bên nhận
Đường truyền hữu tuyến:
  Tín hiệu truyền đi trong phương tiện truyền: cáp đôi dây xoắn, cáp đồng trục, cáp quang
Đường truyền vô tuyến:
  Tín hiệu được truyền đi trong môi trường không khí, vd: sóng vô tuyến
Cáp đôi dây xoắn
Hai sợi dây đồng có lớp cách điện xoắn lại với nhau, vd:
  Loại 3 (CAT 3): dây điện thoại truyền thống, có thể dùng trong mạng Ethernet tốc độ 10 Mbps
  CAT 5 UTP: 100Mbps Ethernet

## Slide 16: Cáp đồng trục, cáp quang
Cáp đồng trục:
Hai đường dây dẫn đồng có cùng một trục chung
Hai chiều
Dải tần cơ sở:
  Kênh đơn trên cáp
  Ethernet “di sản”
Dải tần rộng:
  Nhiều kênh trên cáp
  Dùng trong mô hình lai giữa cáp đồng và quang (HFC)
Cáp sợi quang:
Sợi quang mang các xung ánh sáng, mỗi xung biểu diễn một bit
Hoạt động tốc độ cao:
  Dùng trong truyền dẫn điểm – điểm tốc độ cao (vd: 5 Gps)
Tỷ lệ lỗi thấp: không bị nhiễu điện từ, có thể truyền rất xa trước khi cần đến repeaters

## Slide 17: Sóng vô tuyến
tín hiệu được mang trong phổ điện từ
không “dây” vật lý
hai chiều
những ảnh hưởng của môi trường truyền:
  phản xạ
  các vật cản trở
  sự nhiễu tín hiệu
Các loại liên kết dùng sóng vô tuyến:
Vi ba mặt đất
  vd: các kênh truyền có thể lên đến 45 Mbps
Mạng không dây cục bộ (vd: WirelessLAN)
  2Mbps, 11Mbps
Mạng không dây diện rộng (vd: các mạng di động)
  Vd: mạng di động dùng công nghệ 3G có thể đạt tốc độ vài trăm Kbps
Vệ tinh
  Kênh truyền có thể đạt đến 50Mbps (hoặc bao gồm nhiều kênh truyền nhỏ)
  Độ trễ cuối - cuối khoảng 270 msec
Notes: Terrestrial: đất; ở trên mặt đất

## Slide 18: Truy cập mạng và phương tiện truyền
Các hệ thống đầu cuối kết nối đến router biên như thế nào?
Các mạng truy cập tại nhà riêng
Các mạng truy cập tại các công ty, trường, viện…
Các mạng truy cập di động
Cần lưu ý:
dải thông của mạng truy cập là bao nhiêu?
mạng truy cập chia sẻ hay dành riêng?

## Slide 19: Truy cập tại nhà: truy cập điểm – điểm
Qua modem quay số
  tốc độ truy cập đến router của nhà cung cấp có thể đạt đến 56Kbps (thường thì thấp hơn)
  không thể “luôn trực tuyến”
Qua đường thuê bao số bất đối xứng (ADSL):
  Tốc độ upstream lên đến 1 Mbps (hiện nay thường thì < 256 kbps)
  Tốc độ downstream lên đến 8 Mbps (hiện nay thường thì < 1 Mbps)
  FDM: 50 kHz - 1 MHz cho downstream
  4 kHz - 50 kHz cho upstream
  0 kHz - 4 kHz cho điện thoại truyền thống

## Slide 20: Truy cập tại nhà qua cable modems
Hệ thống cáp “lai” giữa đồng trục và quang (HFC: hybrid fiber coax)
  không đối xứng: downstream có thể đạt đến 10Mbps, upstream có thể đạt đến 1Mbps
mạng lưới cáp đồng trục và cáp quang “gắn” các hộ gia đình đến router của ISP
  chia sẻ truy cập đến router giữa các gia đình
  các vấn đề: tắc nghẽn, “kích cỡ”
triển khai: qua các công ty “chạy” cáp, vd: MediaOne (USA), STCV (Vietnam)…
Notes: Medianet là dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, hợp tác giữa Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (STCV) thuộc Đài truyền hình Việt nam với Công ty Viễn thông điện lực (EVN Telecom) thuộc Tổng Công ty điện lực Việt nam. Với cổng Internet quốc tế băng thông rộng của EVN Telecom, Medianet giúp khách hàng học tập và làm việc trên mạng bất cứ lúc nào, đồng thời thoả mãn các nhu cầu giải trí chơi Game Online, xem phim Online … Trên cơ sở Mạng truyền hình cáp SCTV rộng khắp TpHCM, Medianet có thể cung cấp đến tận từng hộ gia đình, doanh nghiệp, chung cư, cao ốc văn phòng cũng như các cơ sở dịch vụ Internet với thời gian triển khai nhanh kỷ lục. Sử dụng Cable Modem tiêu chuẩn EuroDOCSIS 1.1/2.0 của CableLabs® - USA, Medianet còn có khả năng cung cấp các dịch vụ đa dạng trên nền IP như VoIP, VOD (Video on Demand), Video Conference, E-learning, E-Commerce… Theo tổ chức TIA (Telecommunication market review and forecast - www.tiaonline.org), năm 2005 Mỹ có 19,7 triệu thuê bao Cable Modem, trong khi số thuê bao DSL đạt 15,1. Dự kiến năm 2008 sẽ đạt 25 triệu thuê bao Cable Modem.

## Slide 21: Minh họa về hệ thống cung cấp dịch vụ cable modem Residential access: cable modems
Diagram: http://www.cabledatacomnews.com/cmic/diagram.html

## Slide 22: Kiến trúc mạng cable modem tổng quát Cable Network Architecture: Overview
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)
Typically 500 to 5,000 homes

## Slide 23: Kiến trúc mạng cable modem tổng quát Cable Network Architecture: Overview
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)

## Slide 24: Kiến trúc mạng cable modem tổng quát Cable Network Architecture: Overview
home
cable headend
cable distribution
network
server(s)

## Slide 25: Kiến trúc mạng cable modem tổng quát Cable Network Architecture: Overview
home
cable headend
cable distribution
network
Channels
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FDM:

## Slide 26: Truy cập tại cơ quan: mạng cục bộ
mạng cục bộ (LAN) kết nối các hệ thống đầu cuối đến router biên
Ethernet là công nghệ phổ biến hiện nay cho LANs:
  Liên kết chia sẻ hoặc dành riêng kết nối các hệ thống đầu cuối và routers
  10 Mbps, 100Mbps, Gigabit Ethernet
triển khai: các cơ quan, trường, viện; mạng cục bộ gia đình đang dần trở nên phổ biến hiện nay.

## Slide 27: Mạng truy cập không dây
Mạng truy cập không dây chia sẻ kết nối các hệ thống đầu cuối đến router
  Thông qua các điểm truy cập dịch vụ không dây
wireless LANs:
  802.11b (WiFi): 11 Mbps
Truy cập không dây diện rộng
  Được cung cấp bởi các nhà điều hành viễn thông
  3G ~ 384 kbps
  WAP/GPRS ở châu Âu
base
station
mobile
hosts
router

## Slide 28: Mạng gia đình
wireless
access
point
wireless
laptops
router/
firewall
cable
modem
to/from
cable
headend
Ethernet
(switched)
Các thành phần cơ bản của mạng gia đình:
  ADSL hoặc cable modem để kết nối đến ISP
  Thiết bị định tuyến/tường lửa/NAT
  Các thiết bị được nối kết theo chuẩn Ethernet
  Điểm truy cập dịch vụ không dây (wireless access point)
Notes: Các thành phần cơ bản của mạng gia đình:
ADSL hay cable modem để kết nối đến ISP;
Thiết bị định tuyến, tường lửa, cơ chế dịch địa chỉ mạng(Network Address Translation);
Kết nối mạng theo chuẩn Ethernet;
Điểm truy cập dịch vụ không dây.

## Slide 29: Độ trễ và mất mát xuất hiện như thế nào?
Các gói tin xếp hàng tại vùng đệm của router
tốc độ các gói tin đến từ liên kết đi vào vượt quá khả năng của liên kết đi ra
các gói tin phải xếp hàng, đợi đến phiên được truyền
A
B
gói tin đang được truyền (delay)
các gói đang xếp hàng (delay)
vùng đệm còn trống; các gói tin đến sẽ bị bỏ đi nếu vùng đệm không còn chỗ trống (loss)

## Slide 30: Bốn nguồn gây ra độ trễ
1. xử lý tại mỗi nút (nodal processing) :
  kiểm tra lỗi bit
  xác định liên kết đầu ra
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing
2. xếp hàng (queueing)
  thời gian chờ đợi để được truyền đi tại các liên kết đầu ra
  tùy thuộc vào mức độ tắc nghẽn của các router
Notes: Độ trễ của các gói tin bị gây ra từ 4 nguồn:
Xử lý tại mỗi nút (router): kiểm tra các lỗi bit, xác định liên kết đi ra
Xếp hàng: thời gian chờ đợi để được truyền đi tại các liên kết đi ra
Độ trễ chuyển giao (transmission delay): Với dải thông của liên kết là R và độ dài của các gói tin là L thì L/R chính là thời gian để chuyển các bits xuống liên kết truyền thông.
Độ trễ truyền tải: với D là chiều dài của liên kết vật lý, S là tốc độ truyền tải trong phương tiện truyền (xấp xỉ 2x108 m/sec) thì độ trễ truyền tải là D/S

## Slide 31: Độ trễ trong mạng chuyển mạch gói
3. Độ trễ chuyển giao (transmission delay):
R=dải thông của liên kết (bps)
L=độ dài gói tin (bits)
Thời gian để chuyển các bits xuống link = L/R
4. Độ trễ truyền tải (propagation delay):
d = độ dài của liên kết vật lý
s = tốc độ truyền tải trong phương tiện truyền (~2x108 m/sec)
độ trễ truyền tải = d/s
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing
Chú ý: s và R là hai đại lượng hoàn toàn khác nhau!
Notes: Độ trễ của các gói tin bị gây ra từ 4 nguồn:
Xử lý tại mỗi nút (router): kiểm tra các lỗi bit, xác định liên kết đi ra
Xếp hàng: thời gian chờ đợi để được truyền đi tại các liên kết đi ra
Độ trễ chuyển giao (transmission delay): Với dải thông của liên kết là R và độ dài của các gói tin là L thì L/R chính là thời gian để chuyển các bits xuống liên kết truyền thông.
Độ trễ truyền tải: với D là chiều dài của liên kết vật lý, S là tốc độ truyền tải trong phương tiện truyền (xấp xỉ 2x108 m/sec) thì độ trễ truyền tải là D/S

## Slide 32: Sự tương tự như đoàn xe
Xe “chạy- propagate” với tốc độ 100 km/hr
Trạm thu phí mất 12 giây để phục vụ 1 xe (transmission time – thời gian chuyển giao)
xe~bit; đoàn xe - caravan ~ packet
Q: Mất bao lâu thì cả đoàn xe xếp hàng ngay trước trạm thu phí thứ 2?
Thời gian để “đầy” toàn bộ đoàn xe qua trạm thu phí lên đường cao tốc = 12*10 = 120 sec
Thời gian để chiếc xe cuối cùng chạy từ trạm 1 đến trạm 2: 100km/(100km/hr)= 1 hr
A: 62 minutes
trạm thu phí
trạm thu phí
Đoàn xe 10 chiếc
100 km
100 km

## Slide 33: Sự tương tự như đoàn xe (tt.)
Các xe bây giờ “propagate – chạy” với tốc độ 1000 km/hr
Trạm thu phí mất 1 phút/minute để phục vụ một xe
Q: Các xe sẽ đến trạm 2 trước khi tất cả các chiếc trong đoàn được phục vụ tại trạm 1?
Yes! Sau 7 phút, xe đầu tiên đã đến trạm 2 và còn 3 xe vẫn ở tại trạm 1.
Bit đầu tiên của gói có thể đến router 2 trước khi toàn bộ gói/packet được hoàn toàn chuyển giao tại router 1!
trạm thu phí
trạm thu phí
Đoàn xe 10 chiếc
100 km
100 km

## Slide 34: Độ trễ tại mỗi node
dproc = độ trễ xử lý
  Thông thường là một vài microsecs hoặc ít hơn
dqueue = độ trễ xếp hàng
  Phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn
dtrans = Độ trễ chuyển giao
  = L/R, đáng chú ý đối với các liên kết tốc độ thấp
dprop = Độ trễ truyền tải
  Một vài microsecs cho đến vài trăm msecs

## Slide 35: Sự mất gói tin
Dung lượng vùng đệm của hàng đợi là giới hạn
Khi các gói tin đến nhưng hàng đợi đầy, chúng sẽ bị bỏ (dropped)
Các gói bị mất có thể được truyền lại bởi nút liền trước, bởi nguồn gửi, hoặc không được truyền lại gì cả.
Notes: Sự mất gói tin:
Dung lượng vùng đệm của hàng đợi là giới hạn
Khi các gói tin đến một hàng đợi đầy, chúng sẽ bị bỏ
Các gói tin bị mất có thể được truyền lại bởi nút liền trước, bởi nguồn gởi, hoặc không được truyền lại gì cả.